## Slide 1: Grundlegende Annahmen
Erhöhung der Transportzeiten und Reduktion der Bearbeitungszeiten, um die Anzahl der Transporte zu erhöhen und die Auswirkungen der einzelnen Steuerungsverfahren stärker hervorzuheben

## Slide 2: Variante 1: FIFO Abfertigung der Aufträge
Aufträge ohne weitere Priorisierung in Queue gesammelt
Abfertigung der Queue nach dem FIFO Prinzip ohne Rücksicht auf aktuelle Positionen der Fahrzeuge
Implementiert

## Slide 3: Variante 2: Kostenbasierte Zuordnung der Transporte zu Fahrzeugen
Bildung einer Kostenfunktion welche Wartezeit bis zu Abholung, Entfernung des Fahrzeugs und Geschwindigkeit des Fahrzeugs berücksichtigt
Optimierung der Parameter der Kostenfunktion durch Variation der Parameter
Bewertung des Einflusses der Parameter
Optimierungsgröße?
Implementiert

## Slide 4: Variante 3: Zonenbasierte Steuerung der Transporte
Zuordnung der Fahrzeuge zu festen Zonen
Abfertigung aller Aufträge einer Zone durch das betreffende Fahrzeug mit Option zur Auslastungsorientierten Anpassung der Zonen (Bei Engpass von FZ 3 kann FZ 2 aushelfen)
Alle Transporte aus dem RTL
Alle Transporte zwischen den einzelnen Produktionsstationen
Alle Transporte zur QPR und in das FTL
Implementiert